## Slide 1
Digital system2
سیستم دیجیتال 2
MIPS Instruction Set مجموعه دستورالعمل های MIPS

## Slide 2
MIPS
MIPS stands forMicroprocessor without Interlocked Pipeline Stage
Single cycle RISC processor
MIPSمخفف ریزپردازنده بدون مرحله خط لوله در هم تنیده شده است.

## Slide 5
ARRAY IN MEMORY
ردیف در حافظه
If $S3 is the base register of the array, for pointing to A[8], 4X8 should be added to $S3
•Example: lw$t0,32($S3)
اگر $S3 ثبات پایه آرایه است، برای اشاره به A[8]، 4X8 باید به $S3 اضافه شود.
مثال: lw$t0,32($S3)

## Slide 6
MIPS REGISTERS
ثبت MIPS
•32 registers, each 32 bits
•$S0 -$S7 (S: Save)
•$t0 -$t7 (t : Temporary)

## Slide 7
DATA TRANSFER INSTRUCTIONS
ساختار انتقال داده
Load from memory to register
Save from register to memory
•lw$t0,32($S3)
•sw$t0,32($S3)
لود از حافظه به روی رجیستر
ذخیره از رجیستر به روی حافظه

## Slide 8
DATA TRANSFER INSTRUCTIONS
ساختار انتقال داده
All instruction have 3 operands
Operands orderd is fixed
تمام دستورالعمل ها دارای 3 عملگر هستند
ترتیب عملگرها ثابت است (اول مقصد)

## Slide 9
DATA TRANSFER INSTRUCTIONS
ساختار انتقال داده
Design Principle : Simplicity favors regularity. Why?
Of course this complicates some thing…
Operands must be registers, only 32 registers provided
Design Principle : smaller is faster. Why?
اصل طراحی: سادگی به نفع نظم است. چرا؟
البته این همان چیزها را پیچیده می کند….
عملگرها باید رجیستر باشند، فقط 32 ثبات ارائه شده است
اصل طراحی: هرچه کوچکتر سریع تر. چرا؟

## Slide 10
EXAMPLE: ARRAY
مثال : آرایه
•A[12]=h+A[8]
•lw $t0,32($s3)
•add $t0,$s2,$t0
•sw $t0,48($s3)

## Slide 11
EXAMPLE: ARRAY WITH VARIABLE INDEX
مثال : آرایه با متغیر های فهرست بندی شده
فرض کنید A آرایه ای از 100 عنصر است که ثبات پایه آن s3$ است.
•g=h+A[i]
•Assume A is an array of 100 elements whose base register is $s3.
$s1,$s2,$s4 refers to g,h,I
add $t1,$s4,$s4 #2i
add $t1,$t1,$t1#4i
add $t1,$t1,$s3#address of A[i]
lw$t0,0($t1)#A[i]
add $s1,$s2,$t0#g=h+A[i]