## Slide 1
MIPS INSTRUCTION EXECUTION
اجرای دستورات MIPS

## Slide 2
•Performance of a machine is determined by:
–Instruction count
–Clock cycle time
–Clock cycles per instruction
•Processor design (datapath and control) will determine:
–Clock cycle time
–Clock cycles per instruction
•Single cycle processor -one clock cycle per instruction
–Advantages: Simple design, low CPI
–Disadvantages: Long cycle time, which is limited by the slowest instruction.
•عملکرد یک ماشین توسط:
- تعداد دستورالعمل
-زمان چرخه ساعت
- چرخه ساعت در هر دستورالعمل
•طراحی پردازنده (مسیر داده و کنترل) تعیین خواهد کرد:
-زمان چرخه ساعت
- چرخه ساعت در هر دستورالعمل
• پردازنده تک چرخه - یک چرخه ساعت در هر دستورالعمل
– مزایا: طراحی ساده، CPI پایین
- معایب: زمان چرخه طولانی که با کندترین دستورالعمل محدود می شود.
CPI
Cycle Time
Inst. Count

## Slide 3
•We're ready to look at an implementation of the MIPS Simplified to contain only:
–memory-reference instructions: lw, sw
–arithmetic-logical instructions: add, sub, and, or, slt
–control flow instructions: beq, j
•Generic Implementation:
–use the program counter (PC) to supply instruction address
–get the instruction from memory
–read registers
–use the instruction to decide exactly what to do
•All instructions use the ALU after reading the registersWhy? memory-reference? arithmetic? control flow?
•ما آماده‌ایم تا اجرای MIPS Simplified را بررسی کنیم که فقط شامل موارد زیر باشد:
-دستورالعمل های مرجع حافظه: lw, sw
-دستورالعمل های حسابی-منطقی: add، sub، و، یا، slt
-دستورالعمل های جریان کنترل: beq، j
•اجرای عمومی:
-از شمارنده برنامه (PC) برای ارائه آدرس دستورالعمل استفاده کنید
-دستورالعمل را از حافظه دریافت کنید
-خواندن رجیسترها
-از دستورالعمل استفاده کنید تا دقیقا تصمیم بگیرید که چه کاری انجام دهید
•همه دستورالعمل ها پس از خواندن ثبت ها از ALU استفاده می کنند چرا؟ حافظه مرجع؟ حسابی؟ کنترل جریان؟
THE PROCESSOR: DATAPATH& CONTROL
پردازنده: DATAPATH & CONTROL

## Slide 4
•The different fields are:
–op: operation of the instruction
–rs, rt, rd: the source and destination register
–shamt: shift amount
–funct: selects the variant of the operation in the “op” field
–address / immediate: address offset or immediate value
–target address: target address of the jump instruction
• زمینه های مختلف عبارتند از:
–op: عملیات دستورالعمل
–rs، rt، rd: ثبت منبع و مقصد
–شمت: مقدار جابجایی
–funct: نوع عملیات را در قسمت "op" انتخاب می کند
– آدرس / فوری: آدرس افست یا مقدار فوری
آدرس هدف: آدرس هدف دستور پرش
REVIEW: THE MIPS INSTRUCTION FORMATS
بررسی: فرمت‌های دستورالعمل MIPS

## Slide 5
STEP 1A: THE MIPS SUBSET FOR TODAY

## Slide 6
REGISTER TRANSFER LOGIC (RTL)
منطق انتقال ثبت (RTL)
•RTL gives the meaningof the instructions
•All instructions start by fetching the instruction
op | rs| rt| rd| shamt| funct= MEM[ PC ]
op | rs| rt| Imm16 = MEM[ PC ]
RTL معنی دستورالعمل ها را می دهد
•همه دستورالعمل ها با واکشی دستورالعمل شروع می شوند
Inst Register Transfers
Add R[rd] <–R[rs] + R[rt]; PC <–PC + 4
Sub R[rd] <–R[rs] –R[rt]; PC <–PC + 4
Load R[rt] <–MEM[ R[rs] + sign_ext(imm16)]; PC <–PC + 4
Store MEM[ R[rs] + sign_ext(imm16) ] <–R[rt]; PC <–PC + 4
Beq if ( R[rs] == R[rt] ) then PC <–PC + 4 + sign_ext(imm16)] || 00 else PC <–PC + 4

## Slide 7
•Memory
–instruction & data
•Registers (32 x 32)
–read rs
–read rt
–write rtor rd
•PC
•Extender (sign extend)
•Add and sub register or extended immediate
•Add 4 or shifted extended immediate to PC
•حافظه
-دستورالعمل و داده
•رجیسترها (32*32)
- rs را بخوانید
- rt را بخوانید
– rtor rd بنویسید
• رایانه شخصی
• توسعه دهنده (علامت گسترش)
• افزودن و ثبت نام فرعی یا تمدید فوری
• اضافه کردن 4 یا تغییر فوری گسترش یافته به کامپیوتر
STEP 1: REQUIREMENTS OF THE INSTRUCTION SET
مرحله 1: الزامات مجموعه دستورالعمل

## Slide 8
SIMPLE IMPLEMENTATION
پیاده سازی ساده

## Slide 9
Step 2: Components of the Datapath
مرحله 2: اجزای Datapath

## Slide 10
–use the program counter (PC) to read instruction address
–fetchthe instruction from memory and increment PC
–use fields of the instruction to select registers to read
–executedepending on the instruction
–repeat…
• نمای انتزاعی سطح بالا از واکشی/اجرای اجرا
-از شمارنده برنامه (PC) برای خواندن آدرس دستورالعمل استفاده کنید
-دستورالعمل را از حافظه و رایانه شخصی افزایش دهید
-از فیلدهای دستورالعمل برای انتخاب رجیسترها برای خواندن استفاده کنید
- اجرا بسته به دستورالعمل
-تکرار…
IMPLEMENTING MIPS: THE FETCH/EXECUTE CYCLE
پیاده سازی MIPS: چرخه FETCH/EXECUTE

## Slide 11
•Single Cycle
–perform each instruction in 1 clock cycle
–clock cycle must be long enough for slowest instruction; therefore,
–disadvantage: only as fast as slowest instruction
•Multi-Cycle
–break fetch/execute cycle into multiple steps
–perform 1 step in each clock cycle
–advantage: each instruction uses only as many cycles as it needs
•Pipelined
–execute each instruction in multiple steps
–perform 1 step / instruction in each clock cycle
–process multiple instructions in parallel –assembly line
• تک چرخه
- هر دستور را در 1 سیکل ساعت انجام دهید
-سیکل ساعت باید برای کندترین آموزش به اندازه کافی طولانی باشد. از این رو،
- نقطه ضعف: فقط به سرعت کندترین دستورالعمل
•چند چرخه
- چرخه واکشی/اجرای را به چند مرحله بشکنید
- در هر چرخه ساعت 1 مرحله انجام دهید
- مزیت: هر دستورالعمل فقط به اندازه نیاز از چرخه استفاده می کند
• خط لوله
- هر دستورالعمل را در چند مرحله اجرا کنید
- اجرای 1 مرحله / دستورالعمل در هر چرخه ساعت
-دستورالعمل های متعدد را به صورت موازی - خط مونتاژ پردازش کنید
OVERVIEW: PROCESSOR IMPLEMENTATION STYLES
نمای کلی: سبک های پیاده سازی پردازنده

## Slide 12
TYPES OF LOGIC COMPONENTS

## Slide 13
STORAGE ELEMENTS : REGISTER FILE
• Registers are implemented with arrays of D-flipflops
• ثبات ها با آرایه های D-flipflops پیاده سازی می شوند
ثبت فایل با دو پورت خواندن و یک پورت نوشتن
Register file with two read ports and one write port

## Slide 14
STORAGE ELEMENT: MEMORY

## Slide 15
DATAPATH: INSTRUCTION STORE/FETCH & PC INCREMENT

## Slide 16
ANIMATING THE DATAPATH
مصور سازی مسیرداده

## Slide 17
DATAPATH: R-TYPE INSTRUCTION

## Slide 18
ANIMATING THE DATAPATH
مصور سازی مسیرداده

## Slide 19
DATAPATH: LOAD/STORE INSTRUCTION
Two additional elements used
To implement load/stores
دو عنصر اضافی استفاده شده است
برای پیاده سازی بار/ذخیره

## Slide 20
ANIMATING THE DATAPATH (LOAD)

## Slide 21
ANIMATING THE DATAPATH (STORE)

## Slide 22
DATAPATH: BRANCH INSTRUCTION

## Slide 23
ANIMATING THE DATAPATH

## Slide 24
ANIMATING THE DATAPATH: LOAD INSTRUCTION

## Slide 25
ANIMATING THE DATAPATH: STORE INSTRUCTION

## Slide 26
ADDING INSTRUCTION FETCH
جمع کننده را به عنوان عملیات ALU و رایانه شخصی جدا کنید
افزایش در همان چرخه ساعت رخ می دهد
حافظه دستورالعمل جداگانه
به عنوان دستورالعمل و داده خوانده شده است
در یک چرخه ساعت رخ می دهد

## Slide 27
ADDING BRANCH CAPABILITY AND ANOTHER MULTIPLEXOR
نکته مهم: در پیاده سازی تک چرخه داده ها را نمی توان ذخیره کرد
در طول یک دستورالعمل - فقط از طریق منطق ترکیبی حرکت می کند
سوال: آیا سیگنال MemRead واقعا مورد نیاز است؟! به RegWrite فکر کنید…!
جمع کننده اضافی به عنوان هر دو مورد نیاز است
جمع کننده ها در هر چرخه عمل می کنند

## Slide 28
DATAPATH EXECUTING ADD

## Slide 29
DATAPATH EXECUTING LW

## Slide 30
DATAPATH EXECUTING SW

## Slide 31
DATAPATH EXECUTING BEQ

## Slide 32
CLASS WORK
ADD,LOAD,SLT, BEQ

## Slide 33
•Control unit takes input from
–the instruction opcode bits
•Control unit generates
–ALU control input
–write enable (possibly, read enable also) signals for each storage element
–selector controls for each multiplexor
• واحد کنترل ورودی را از
-بیت های کد عملیاتی
• واحد کنترل تولید می کند
– ورودی کنترل ALU
– نوشتن سیگنال‌های فعال (احتمالاً خواندن فعال) برای هر عنصر ذخیره‌سازی
-کنترل های انتخابگر برای هر مالتی پلکسور
CONTROL

## Slide 34
•Plan to control ALU: main control sends a 2-bit ALUOpcontrol field to the ALU control. Based on ALUOpand functfield of instruction the ALU control generates the 3-bit ALU control field
•ALU must perform
–addfor load/stores (ALUOp00)
–subfor branches (ALUOp01)
–one of and, or, add, sub, sltfor R-type instructions, depending on the instruction’s6-bit functfield (ALUOp10)
•برنامه کنترل ALU: کنترل اصلی یک فیلد ALUOpcontrol 2 بیتی را به کنترل ALU ارسال می کند. بر اساس دستورات فیلد تابع ALUOpand، کنترل ALU، فیلد کنترل 3 بیتی ALU را تولید می کند.
•ALU باید انجام دهد
–addfor load/stores (ALUOp00)
– زیر شاخه ها (ALUOp01)
- بسته به فیلد تابع 6 بیتی دستورالعمل، یکی از و، یا، اضافه کردن، زیر، slt برای دستورالعمل های نوع R (ALUOp10)
ALU CONTROL

## Slide 35
SETTING ALU CONTROL BITS

## Slide 36
•Observations about MIPS instruction format
–opcode is always in bits 31-26
–two registers to be read are always rs (bits 25-21) and rt (bits 20-16)
–base register for load/stores is always rs (bits 25-21)
–16-bit offset for branch equal and load/store is always bits 15-0
–destination register for loads is in bits 20-16 (rt) while for R-type instructions it is in bits 15-11 (rd) (will require multiplexor to select
• مشاهدات در مورد فرمت دستورالعمل MIPS
-opcode همیشه در بیت های 31-26 است
- دو رجیستر برای خواندن همیشه rs (بیت های 25-21) و rt (بیت های 20-16) هستند.
– ثبت پایه برای بار/ذخیره ها همیشه rs است (بیت های 25-21)
– افست 16 بیتی برای شاخه برابر و بار/ذخیره همیشه بیت های 15-0 است
-ثبت مقصد برای بارها در بیت های 20-16 (rt) است در حالی که برای دستورالعمل های نوع R در بیت های 15-11 (rd) است (برای انتخاب به مالتی پلکسر نیاز دارد.
DESIGNING THE MAIN CONTROL

## Slide 37
DATAPATH WITH CONTROL I
Adding control to the MIPS Datapath III (and a new multiplexor to select field to
specify destination register): what are the functions of the 9 control signals?
افزودن کنترل به MIPS Datapath III (و یک مالتی پلکسور جدید برای انتخاب فیلد رجیستر مقصد را مشخص کنید): 9 سیگنال کنترلی چه وظایفی دارند؟

## Slide 38
CONTROL SIGNALS
Effects of the seven control signals

## Slide 39
CONTROL SIGNALS
اثرات هفت سیگنال کنترل

## Slide 40
DATAPATH WITH CONTROL II
MIPS datapath with the control unit: input to control is the 6-bit instruction
opcode field, output is seven 1-bit signals and the 2-bit ALUOp signal
مسیر داده MIPS با واحد کنترل: ورودی برای کنترل دستورالعمل 6 بیتی استفیلد opcode، خروجی هفت سیگنال 1 بیتی و سیگنال ALUOp 2 بیتی است

## Slide 41
PCSrc cannot be
set directly from the
opcode: zero test
outcome is required
DATAPATH WITH CONTROL I I (CONT. )

## Slide 42
CONTROL SIGNALS:R-TYPE INSTRUCTION

## Slide 43
CONTROL SIGNALS: LW INSTRUCTION

## Slide 44
CONTROL SIGNALS: SW INSTRUCTION

## Slide 45
CONTROL SIGNALS: BEQ INSTRUCTION

## Slide 46
DATAPATH WITH CONTROL III

## Slide 47
DATAPATH EXECUTING J

## Slide 48
R-TYPE INSTRUCTION: STEP 1 ADD $T1, $T2, $T3
Fetch instruction and increment PC count

## Slide 49
R-TYPE INSTRUCTION: STEP 2 ADD $T1, $T2, $T3
Read two source registers from the register file

## Slide 50
R-TYPE INSTRUCTION: STEP3 ADD $T1, $T2, $T3
ALU operates on the two register operands

## Slide 51
R-TYPE INSTRUCTION: STEP4 ADD $T1, $T2, $T3
Write result to register

## Slide 52
The steps are not really distinctas each instruction completes in exactly one clock cycle –they simply indicate the sequence of data flowing through the datapath
•The operation of the datapath during a cycle is purely combinational–nothing is stored during a clock cycle
•Therefore, the machine is stable in a particular state at the start of a cycle and reaches a new stable state only at the end of the cycle
مراحل واقعاً متمایز نیستند که هر دستورالعمل دقیقاً در یک چرخه ساعت کامل می شود - آنها به سادگی دنباله ای از داده ها را نشان می دهند که در مسیر داده جریان دارند.
•عملکرد مسیر داده در طول یک چرخه کاملاً ترکیبی است - هیچ چیزی در طول چرخه ساعت ذخیره نمی شود
•بنابراین ماشین در شروع یک چرخه در یک حالت خاص پایدار است و فقط در پایان چرخه به حالت پایدار جدید می رسد.
SINGLE-CYCLE IMPLEMENTATION NOTES

## Slide 53
1.Fetch instruction and increment PC
2.Read base register from the register file: the base register ($t2) is given by bits 25-21 of the instruction
3.ALU computes sum of value read from the register file and the sign-extended lower 16 bits (offset) of the instruction
4.The sum from the ALU is used as the address for the data memory
5.The data from the memory unit is written into the register file: the destination register ($t1) is given by bits 20-16 of the instruction
1.واکشی دستورالعمل و افزایش کامپیوتر
2. خواندن ثبات پایه از فایل ثبات: ثبات پایه (t2$) توسط بیت های 25-21 دستورالعمل داده می شود.
3.ALU مجموع مقدار خوانده شده از فایل ثبات و 16 بیت پایین تر (offset) دستورالعمل را محاسبه می کند.
4. مجموع از ALU به عنوان آدرس برای حافظه داده استفاده می شود
5. داده های واحد حافظه در فایل ثبات نوشته می شود: ثبات مقصد ($t1) توسط بیت های 20-16 دستورالعمل داده می شود.
LOAD INSTRUCTION STEPSLW $T1, OFFSET($T2)

## Slide 54
LOAD INSTRUCTION LW $T1, OFFSET($T2)

## Slide 55
1.Fetch instruction and increment PC
2.Read two register ($t1 and $t2) from the register file
3.ALU performs a subtract on the data values from the register file; the value of PC+4 is added to the sign-extended lower 16 bits (offset) of the instruction shifted left by two to give the branch target address
4.The Zero result from the ALU is used to decide which adder result (from step 1 or 3) to store in the PC
1.واکشی دستورالعمل و افزایش کامپیوتر
2. دو رجیستر ($t1 و $t2) را از فایل ثبات بخوانید
3.ALU یک تفریق بر روی مقادیر داده از فایل ثبت انجام می دهد. مقدار PC+4 به 16 بیت پایینی با علامت (offset) دستورالعمل اضافه می شود که دو به سمت چپ جابه جا می شود تا آدرس هدف شاخه را بدهد.
4. نتیجه صفر از ALU برای تصمیم گیری اینکه کدام نتیجه جمع کننده (از مرحله 1 یا 3) در رایانه شخصی ذخیره شود استفاده می شود.
BRANCH INSTRUCTION STEPSBEQ $T1, $T2, OFFSET

## Slide 56
BRANCH INSTRUCTION BEQ $T1, $T2, OFFSET

## Slide 57
IMPLEMENTATION: ALU CONTROL BLOCK
*Typo in text
Fig. 5.15: if it is X
then there is potential
conflict between
line 2 and lines 3-7!
*اشتباه تایپی در متن
شکل 5.15: اگر X باشد
پس پتانسیل وجود دارد
درگیری بین
خط 2 و خطوط 3-7!

## Slide 58
IMPLEMENTATION: MAIN CONTROL BLOCK
کنترل اصلی PLA (قابل برنامه ریزی آرایه منطقی): اصل اساسیPLA هر عبارت منطقی استرا می توان به صورت مجموع محصولات نوشت

## Slide 59
•Assuming fixed-period clock every instruction datapath uses one clock cycle implies:
–CPI = 1
–cycle time determined by length of the longest instruction path (load)
•but several instructions could run in a shorter clock cycle: waste of time
•consider if we have more complicated instructions like floating point!
–resources used more than once in the same cycle need to be duplicated
•waste of hardware and chip area
با فرض اینکه ساعت دوره ثابت هر مسیر داده دستورالعمل از یک چرخه ساعت استفاده می کند، به این معنی است:
– CPI = 1
- زمان چرخه تعیین شده توسط طول طولانی ترین مسیر دستورالعمل (بار)
اما چندین دستورالعمل می توانند در یک چرخه ساعت کوتاه تر اجرا شوند: اتلاف وقت
• در نظر بگیرید که آیا دستورالعمل های پیچیده تری مانند ممیز شناور داریم!
- منابعی که بیش از یک بار در یک چرخه استفاده می شوند باید تکرار شوند
• ضایعات سخت افزار و منطقه تراشه
SINGLE-CYCLE DESIGN PROBLEMS

## Slide 60
•Consider a machine with an additional floating point unit. Assume functional unit delays as follows
–memory: 2 ns., ALUand adders: 2 ns., FPU add: 8 ns., FPU multiply: 16 ns., register file access(read or write): 1 ns.
–multiplexors, control unit, PC accesses, sign extension, wires: no delay
•Assume instruction mix as follows
–all loads take same time and comprise 31%
–all stores take same time and comprise 21%
–R-format instructions comprise 27%
–branches comprise 5%
–jumps comprise 2%
–FP adds and subtracts take the same time and totally comprise 7%
–FP multiplies and divides take the same time and totally comprise 7%
• ماشینی را با واحد ممیز شناور اضافی در نظر بگیرید. تأخیرهای واحد عملکردی را به صورت زیر فرض کنید
-حافظه: 2 ns.، ALU و جمع کننده ها: 2 ns.، جمع FPU: 8 ns.، ضرب FPU: 16 ns.، ثبت دسترسی به فایل (خواندن یا نوشتن): 1 ns.
-مولتی پلکسورها، واحد کنترل، دسترسی به کامپیوتر، پسوند علامت، سیم: بدون تاخیر
• ترکیب دستورالعمل را به صورت زیر فرض کنید
- همه بارها زمان یکسانی دارند و 31٪ را شامل می شود
- همه فروشگاه ها زمان یکسانی دارند و 21٪ را شامل می شود
- دستورالعمل های فرمت R شامل 27٪ است
- شعب 5% را شامل می شود
- پرش ها 2٪ است
-افزون و تفریق FP یکسان طول می کشد و در کل 7% را شامل می شود
- ضرب و تقسیم FP یکسان طول می کشد و در کل 7٪ را شامل می شود
EXAMPLE: FIXED-PERIOD CLOCK VS. VARIABLE-PERIOD CLOCK IN A SINGLE-CYCLE IMPLEMENTATION

## Slide 61
•Compare the performance of (a) a single-cycle implementation using a fixed-period clock with (b) one using a variable-period clock where each instruction executes in one clock cycle that is only as long as it needs to be (not really practical but pretend it’s possible!)
• مقایسه عملکرد (الف) اجرای تک چرخه با استفاده از یک ساعت با دوره ثابت با (ب) یکی با استفاده از یک ساعت دوره متغیر که در آن هر دستورالعمل در یک چرخه ساعت اجرا می شود که فقط تا زمانی که لازم است اجرا می شود (نه واقعا عملی است اما وانمود کنید که ممکن است!)
EXAMPLE: FIXED-PERIOD CLOCK VS. VARIABLE-PERIOD CLOCK IN A SINGLE-CYCLE IMPLEMENTATION

## Slide 62
SOLUTION

## Slide 63
•Consider a machine with a floating point unit. Assume functional unit delays as follows
–memory: 5 ns., ALUand adders: 4 ns., FPU add: 10 ns., FPU multiply: 24 ns., register file access(read or write): 2 ns.
–multiplexors, control unit, PC accesses, sign extension, wires: no delay
•Assume instruction mix as follows
–all loads take same time and comprise 35%
–all stores take same time and comprise 21%
–R-format instructions comprise 23%
–branches comprise 7%
–jumps comprise 2%
–FP adds and subtracts take the same time and totally comprise 5%
–FP multiplies and divides take the same time and totally comprise 7%
• ماشینی را با واحد ممیز شناور در نظر بگیرید. تأخیرهای واحد عملکردی را به صورت زیر فرض کنید
-حافظه: 5 ns.، ALU و جمع کننده ها: 4 ns.، جمع FPU: 10 ns.، ضرب FPU: 24 ns.، ثبت دسترسی به فایل (خواندن یا نوشتن): 2 ns.
-مولتی پلکسورها، واحد کنترل، دسترسی به کامپیوتر، پسوند علامت، سیم: بدون تاخیر
• ترکیب دستورالعمل را به صورت زیر فرض کنید
- همه بارها زمان می برند و 35٪ را شامل می شود
- همه فروشگاه ها زمان یکسانی دارند و 21٪ را شامل می شود
- دستورالعمل های فرمت R شامل 23٪ است
- شعب 7 درصد را تشکیل می دهند
- پرش ها 2٪ است
-افزون و تفریق FP یکسان طول می کشد و در کل 5% را شامل می شود
- ضرب و تقسیم FP یکسان طول می کشد و در کل 7٪ را شامل می شود
Class Work
تمرین

## Slide 64
•Compare the performance of (a) a single-cycle implementation using a fixed-period clock with (b) one using a variable-period clock where each instruction executes in one clock cycle that is only as long as it needs to be (not really practical but pretend it’s possible!)
• مقایسه عملکرد (الف) اجرای تک چرخه با استفاده از یک ساعت با دوره ثابت با (ب) یکی با استفاده از یک ساعت دوره متغیر که در آن هر دستورالعمل در یک چرخه ساعت اجرا می شود که فقط تا زمانی که لازم است اجرا می شود (نه واقعا عملی است اما وانمود کنید که ممکن است!)
Class Work
تمرین

## Slide 65
•One solution: a variable-period clock with different cycle times for each instruction class
–unfeasible, as implementing a variable-speed clock is technically difficult
•Another solution:
–use a smaller cycle time…
–…have different instructions take different numbers of cycles
by breaking instructions into steps and fitting each step into one cycle
–feasible: multicyleapproach!
•یک راه حل: یک ساعت با دوره متغیر با زمان های چرخه متفاوت برای هر کلاس دستورالعمل
- غیر ممکن است، زیرا اجرای یک ساعت با سرعت متغیر از نظر فنی دشوار است
•راه حل دیگر:
– از زمان چرخه کمتری استفاده کنید…
– … دستورالعمل های مختلف داشته باشید که تعداد چرخه های متفاوتی را می گیرند
با تقسیم دستورالعمل ها به مراحل و تطبیق هر مرحله در یک چرخه
امکان پذیر: رویکرد چند چرخه ای!
FIXING THE PROBLEM WITH SINGLE-CYCLE DESIGNS

## Slide 66
•Break up the instructions into steps
–each step takes one clock cycle
–balance the amount of work to be done in each step/cycle so that they are about equal
–restrict each cycle to use at most once each major functional unit so that such units do not have to be replicated
–functional units can be shared between different cycles within one instruction
•Between steps/cycles
–At the end of one cycle store data to be used in later cycles of thesameinstruction
•need to introduce additional internal(programmer-invisible) registers for this purpose
–Data to be used in later instructions are stored in programmer-visible state elements: the register file, PC, memory
• دستورالعمل ها را به مراحل تقسیم کنید
- هر مرحله یک چرخه ساعت طول می کشد
-مقدار کاری را که باید در هر مرحله / چرخه انجام شود متعادل کنید تا تقریباً برابر باشند
- هر چرخه را محدود کنید تا حداکثر یک بار از هر واحد عملکردی اصلی استفاده شود تا چنین واحدهایی نیازی به تکرار نداشته باشند.
- واحدهای عملکردی را می توان بین چرخه های مختلف در یک دستورالعمل به اشتراک گذاشت
• بین مراحل / چرخه
- در پایان یک چرخه، داده ها را ذخیره کنید تا در چرخه های بعدی همان دستورالعمل استفاده شود
• برای این منظور نیاز به معرفی رجیسترهای داخلی اضافی (برنامه نویس نامرئی) است
– داده هایی که در دستورالعمل های بعدی استفاده می شوند در عناصر حالت قابل مشاهده توسط برنامه نویس ذخیره می شوند: فایل رجیستر، رایانه شخصی، حافظه
MULTICYCLE APPROACH

## Slide 67
REDUCING CYCLE TIME
•Cut combinational dependency graph and insert
• نمودار وابستگی ترکیبی را برش داده شده